## Slide 2
1
What If Diabetes Were a Country?

## Slide 3
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
598 JUTA
Penderita Global
2
What If Diabetes Were a Country?
Tiongkok🇨🇳
India 🇮🇳
Diabetes
(International Diabetes Federation, 2025)
Beban pembiayaan kesehatan: MEMBENGKAK
Amerika 🇺🇸
Indonesia 🇮🇩
1,464 Juta
1,416 Juta
347 Juta
286 Juta
598 Juta

## Slide 4
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
3
What If Diabetes Were a Country?
598 JUTA
Penderita global
Menyebabkan lebih dari 3,4 juta kematian di dunia
(International Diabetes Federation, 2025)

## Slide 5
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
4
Indonesia Darurat Diabetes!
20,4 Juta
Penderita di Indonesia
(IDF, 2025)
Dengan kasus diabetes tidak terdiagnosis
Ditemukan sebanyak
73,2%

## Slide 6
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
Prediabetes kondisi kadar glukosa darah di atas normal tetapi belum memenuhi kriteria diabetes
Ojo et al., 2023
Prediabetes
140 - 199 mg/dL
Resistensi insulin mulai meningkat
Diabetes
≥ 200
mg/dL
Resistensi insulin sangat tinggi
Nondiabetes
≥ 70-139 mg/dL
Sensitifitas insulin optimal
5
Kenali Prediabetes
sebelum Diabetes
Proses prediabetes merupakan awal perjalanan menuju diabetes melitus, khususnya tipe 2
  Inflamasi & resistensi insulin
  Disfungsi
  sel beta
  Hiperglikemia
  Stres dan
  kerusakan sel

## Slide 7
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
6
Jantung
Ginjal
Mata
Saraf
Kulit
Menyebabkan kematian secara tiba-tiba Silent Killer
Stadium lanjut diabetes dan komplikasi:
(Petry et al., 2025 ; Prasad, R., 2025)
Urgensi Deteksi
Dini Prediabetes

## Slide 8
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
Tanpa gejala
Limbah
medis
Ketidaknyamanan
dan ketakutan penderita
7
(Ferdina et al, 2025; Petry et al., 2025 ; Prasad, R., 2025)
Tantangan Deteksi
Dini Prediabetes
Masalah deteksi dini saat ini
Sebab
Akibat
Bersifat
invasif
Penderita kurang menyadari
Tidak sejalan green dentistry
TINGGINYA ANGKA DIABETES
SEHINGGA
BEBAN
KESEHATAN DAN EKONOMI
MELONJAK

## Slide 9
8

## Slide 10
8
BEBAN KESEHATAN YANG MELONJAK TIDAK SEJALAN DENGAN SDGS 3 : GOOD HEALTH AND WELL BEING

## Slide 11
BEBAN KESEHATAN YANG MELONJAK TIDAK SEJALAN DENGAN SDGS 3 : GOOD HEALTH AND WELL BEING
Semua ini bisa diatasi
TENANG!

## Slide 12
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
Darah
9
(Basilicata et al., 2023; Cenzato et al., 2023 Calixto et al., 2025)
Potensi deteksi dini: Saliva
Saliva merupakan biofluida yang membawa informasi molekuler dari sirkulasi sistemik melalui jaringan kelenjar saliva
darah
Kelenjar
Saliva
Kapiler darah
Sel epitel kelenjar
Korelasi glukosa darah dengan saliva
Korelasi glukosa darah dengan saliva
Saliva mengandung banyak spesifikasi meliputi enzim hormon glukosa dan berbagai molekul terlarut lainnya
3 biomarka potensial:
  glukosa
  pH
  salivary fructosamine

## Slide 13
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
Terintegrasi
Internet of Things
+
(Kevin & Murphy, 2022)
SVM
mengenali pola berkaitan dengan kondisi glikemik
pembacaan sensor saliva yang telah dilatih
mengolah data real time
decision boundary terhadap kelompok risiko
10
Dipantau berkelanjutan melalui dashboard website

## Slide 14
KETUA
ANGGOTA
DOSEN PENDAMPING DAN SUSUNAN TIM
Dr. drg. Indra Bramanti, M.Sc., Sp.KGA(K)
Hendra Kurnia
Teknologi Informasi 2024
Naefi Luthfia
Kedokteran Gigi
2025
Alya Ramadhani
Kedokteran Gigi
2025
Emmily Martha
Kedokteran Gigi
2025
ANGGOTA
PEMBIMBING
ANGGOTA
KETUA
ANGGOTA

## Slide 15
15
GLICOVIA: Inovasi
Non-Invasive Salivary Glucose Detector Berbasis Support Vector Machine (SVM) Terintegrasi IoT sebagai Upaya Deteksi Dini Prediabetes
Sesuai dengan tema PKM ke-2:
Kesehatan dan Gizi Masyarakat

## Slide 16
Kebermanfaatan
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Juli - September 2026
Workshop HAL Point
Agustus - September 2026
Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Gadjah Mada
TAHAPAN PELAKSANAAN
Pembuatan Prototipe
Pengujian Prototipe
11
Waktu dan Tempat Pelaksanaan

## Slide 17
Kebermanfaatan
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Studi Literatur
12
1
2
3
TAHAPAN PELAKSANAAN
4
Pembuatan prototipe dan Kalibrasi
Pembuatan
Website
Pengujian Prototipe dan Website
5
Evaluasi
Prototipe
& Potensi
TAHAPAN PELAKSANAAN

## Slide 18
Kebermanfaatan
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
13
KOMPONEN GLICOVIA
Komponen Alat
ESP32 WROOM 32U DevKit
ESP32 WROOM 32U DevKit
SPCE (Screen Printed Carbon Electrode)
IC OPA2333
Modul ADS1115 (ADC 16 bit)
Otak utama algoritma AI
Cartridge biosensor
Mengubah sinyal menjadi data
Konversi sinyal
Kabel Jumper
Mengirimkan sinyal

## Slide 19
Kebermanfaatan
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Tampilan Website
KOMPONEN GLICOVIA
14
ESP32 WROOM 32U DevKit
Halaman registrasi / login
Homepage

## Slide 20
Kebermanfaatan
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
KOMPONEN GLICOVIA
Tampilan Website
15
ESP32 WROOM 32U DevKit
Overview

## Slide 21
Kebermanfaatan
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
KOMPONEN GLICOVIA
Tampilan Website
16
ESP32 WROOM 32U DevKit
Hasil
riwayat
pemeriksaan Glicovia
dalam diagram

## Slide 22
Kebermanfaatan
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
KOMPONEN GLICOVIA
Tampilan Website
17
ESP32 WROOM 32U DevKit
Reading

## Slide 23
Kebermanfaatan
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
18
PROTOTIPE
Side View
Front View
Top View
Isometric View

## Slide 24
Kebermanfaatan
PERSIAPAN DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN
Sterilisasi Alat
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
19
Persiapan pasien
Pemeriksaan Glicovia
Persiapan pasien disesuaikan dengan prosedur pra pengambilan
Pengambilan unstimulated saliva dengan sendok stainless steel 1ml steril dalam satu paket
Sendok dimasukkan ke perangkat untuk dilakukan analisis biomarka saliva.
Pengambilan saliva
Sendok dibersihkan dan didisinfeksi dengan alkohol 70% sebelum digunakan kembali.

## Slide 25
Kebermanfaatan
PERSIAPAN DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN
Sterilisasi Alat
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Persiapan pasien
Pemeriksaan Glicovia
Persiapan pasien disesuaikan dengan prosedur pra pengambilan
Pengambilan unstimulated saliva dengan sendok stainless steel 1ml steril dalam satu paket
Sendok dimasukkan ke perangkat untuk dilakukan analisis biomarka saliva.
Pengambilan saliva
Sendok dibersihkan dan didisinfeksi dengan alkohol 70% sebelum digunakan kembali.
20
Persiapan
Pasien
  Puasa makan dan minum minimal 2 jam.
  Sampel langsung dianalisis dan batas waktu penyimpanan ditentukan
  Disarankan berkumur ringan dengan air putih dan menunggu 5 menit.
20

## Slide 26
Kebermanfaatan
Sterilisasi Alat
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
21
Persiapan pasien
Pemeriksaan Glicovia
Persiapan pasien disesuaikan dengan prosedur pra pengambilan
Pengambilan unstimulated saliva dengan sendok stainless steel 1ml steril dalam satu paket
Saliva dimasukkan ke perangkat untuk dilakukan analisis biomarka.
Pengambilan saliva
Sendok dibersihkan dan didisinfeksi dengan alkohol 70% sebelum digunakan kembali.
PERSIAPAN DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN

## Slide 27
Kebermanfaatan
CARA KERJA
Sinyal diolah oleh algoritma Support Vector Machine (SVM) terintegrasi IOT
Output ditampilkan pada layar dan disimpan pada dashboard
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
22
Subjek diharuskan memenuhi serangkaian protokol persiapan sebelum pengambilan sampel
Subjek membiarkan saliva terkumpul secara alami
Sampel ditampung dan bereaksi dalam cartridge lalu sinyal dibaca oleh SPCE
Akuisisi Sampel
Reaksi Elektrokimia
Transduksi Sinyal
Klasifikasi AI + hasil

## Slide 28
Kebermanfaatan
ALUR ELEKTRONIS
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
23
Baterai → TP4056 → MT3608 → ESP32 dan rangkaian sensor
Input data dari SPCE diperkuat oleh OPA2333, dibaca ADS1115, Kemudian diproses oleh ESP32.

## Slide 29
Kebermanfaatan
HASIL PENGUJIAN
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
24
Hasil Pengujian Glicovia
Tampilan Dashboard Pasien

## Slide 30
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
LUARAN GLICOVIA
25
6.600.000
6.600.000
100%
DANA ANGGARAN
DANA TERPAKAI
PENGGUNAAN TERPAKAI
Log Book Keuangan

## Slide 31
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
LUARAN GLICOVIA
Log Book Kegiatan
TARGET LUARAN TERCAPAI
26
90%

## Slide 32
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
AKUN MEDIA SOSIAL
27
Instagram
1
2
3

## Slide 33
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
TikTok
28
AKUN MEDIA SOSIAL

## Slide 34
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
29
PUBLIKASI ARTIKEL

## Slide 35
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
APPROVED
ETHICAL CLEARANCE
30

## Slide 36
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
Tahapan | Proses
Studi Literatur | Selesai
Desain Hardware | Selesai
Pengadaan Komponen | Selesai
Website | Selesai
Model SVM | Selesai
Ethical Clearance | Selesai
Perakitan Alat | Selesai
Pengujian Sensor | Selesai
Evaluasi Alat | Selesai
31
Target
pelaksanaan tercapai
100%
TARGET PELAKSANAAN TERCAPAI

## Slide 37
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
Latihan Presentasi Internal
Perakitan Elektronis
Diskusi Internal
32
Pengajuan HKI
Pembuatan Video
Iklan
Diskusi dengan Laboran
Gadjah Mada Medical Center
Uji Kalibrasi
Diskusi dengan dosen pembimbing
DOKUMENTASI

## Slide 38
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
33
2026
2027
2028
2029
2030
Pembuatan dan Pengujian Glicovia & Pengajuan HKI
Komersialisasi Glicovia
Ekspansi nasional
Penggunaan Glicovia untuk KKN UGM
Bermitra dengan perusahaan alat kesehatan
POTENSI PENGEMBANGAN

## Slide 39
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
Kebermanfaatan
“Sangat bagus dan bermanfaat, karena banyak orang takut terhadap jarum. Dengan menggunakan saliva, deteksi awal diabetes menjadi lebih praktis, tidak menakutkan, dan membantu masyarakat maupun tenaga medis. Masya Allah, hebat sekali. Semoga GLICOVIA terus dikembangkan dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.”
“GLICOVIA merupakan alat screening prediabetes yang sangat inovatif. Dengan menggunakan sampel saliva, pemeriksaan menjadi lebih nyaman tanpa pengambilan darah dan dapat mendeteksi risiko lebih awal, sehingga pasien bisa mendapatkan pemeriksaan lanjutan yang tepat. Bagi dokter gigi, ini sangat bermanfaat untuk mempertimbangkan tindakan sebelum kondisi pasien diketahui dengan lebih jelas.”
34
drg. Monita Rachmawati
Ketua PDGI Kudus
drg. Erika Asdyanti
Dokter Gigi di Riau
TESTIMONI

## Slide 40
Kebermanfaatan
Latar Belakang
Pelaksanaan
Pembahasan
Luaran
35
GLICOVIA dirancang untuk memberikan kebermanfaatan yang dapat mendukung skrining risiko prediabetes secara noninvasif, cepat, dan terintegrasi
Teknologi Biosensor
Artificial Intelligence
Internet of Things
POTENSI GLICOVIA
  Monitoring berkelanjutan
  Berpotensi diterapkan di fasilitas kesehatan institusi pendidikan maupun program promotif
  Mendukung kesehatan preventif dengan mengurangi limbah medis

## Slide 41
TERIMA KASIH
Didukung oleh:
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa)
Pusat Prestasi Nasional
Universitas Gadjah Mada